UNIFORMIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE EM UNIDADES GOTEJADORAS APLICANDO DILUIÇÕES DA ÁGUA RESIDUÁRIA DE LATICÍNIOS¹

BLAKE CHARLES DINIZ MARQUES2; RAFAEL OLIVEIRA BATISTA2; RODRIGO CÉSAR SANTIAGO2; JEANE CRUZ PORTELA2; MARIA ELIDAYANE DA CUNHA2 E RUTILENE RODRIGUES DA CUNHA2

1  Trabalho oriundo da Tese de Doutorado do primeiro autor.

2 Universidade Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA câmpus Mossoró, Departamento de Engenharia e Ciências Ambientais, Avenida Francisco Mota, n° 572, Presidente Costa e Silva, 59625-90, Mossoró, RN, Brasil. E-mail: charles@ufersa.edu.br, rafaelbatista@ufersa.edu.br, rodrigo.santiago@ufersa.edu.br, jeaneportela@ufersa.edu.br, elidaycunha@gmail.com, rutilene10@hotmail.com

1 RESUMO

O entupimento de emissores é a principal vulnerabilidade dos sistemas de irrigação localizada que operam com águas residuárias. Com este estudo identificaram-se os agentes ocasionadores de obstrução de gotejadores que operaram com diluições de efluente de laticínios (EL) em água de abastecimento público (AA), bem como as alterações na uniformidade de distribuição de efluente (CUD) das unidades gotejadores. Para a avaliação do CUD durante 200 h, montou-se um experimento com dois fatores, sendo o primeiro fator, os cinco tipos de gotejadores (G1 - 1,6 L h-1, G2 - 2,0 L h-1, G3 - 2,0 L h-1, G4 - 1,70 L h-1 e G5 - 1,60 L h-1), casualizados nas subunidades gotejadoras; e o segundo fator, as quatro diluições de EL em AA (1A0E - Apenas AA; 1A1E - Uma parte de EL diluída em uma parte de AA; 2A1E - Uma parte de EL diluída em duas partes de AA; e 3A1E - Uma parte de EL diluída em três partes de AA), casualizados nas unidades gotejadoras. O monitoramento da qualidade do efluente diluído ocorreu a cada 40 h, simultaneamente com a determinação do CUD das unidades gotejadoras, até o tempo de operação de 200 h. Os resultados indicaram que o risco de obstrução do efluente diluído variou de moderado a severo em relação aos atributos físico-químicos; que a maior suscetibilidade ao entupimento ocorreu no gotejador G2, operando nas diluições 1A1E e 3A1E, enquanto o gotejador G5 se mostrou menos suscetível ao entupimento operando na diluição 2A1E.

Palavras-chave: resíduo industrial, reuso, desempenho, emissores.

MARQUES, B. C. D.; BATISTA, R. O.; SANTIAGO, R. C.; PORTELA, J. C.; CUNHA, M. E.; CUNHA, R. R.

EFFLUENT DISTRIBUTION UNIFORMITY IN DRIP UNITS BY APPLYING DAIRY WASTEWATER DILUTIONS

2 ABSTRACT

Emitter clogging is the main vulnerability of localized irrigation systems that operate with wastewater. This study identified drip obstructing agents that operate with dairy effluent dilutions (DE) in public water supply (WS), as well as alterations in effluent distribution uniformity (DU) of drip units. To assess DU over 200 h an experiment with two factors was set up, the first factor is the five types of drippers (G1 – 1.6 L h-1, G2 – 2.0 L h-1, G3 – 2.0 L h-1, G4 – 1.70 L h-1 and G5 – 1.6 L h-1), randomized in the drip subunits; and the second factor, the four dilutions of DE in WS (1A0E – WS only; 1A1E – A portion of DE diluted in a part of WS; 2A1E – A portion of DE diluted in two parts of WS; and 3A1E – A portion of DE diluted in three parts of WS), randomized in the drip units. The monitoring of the dairy effluent dilutions quality occurred every 40 h, simultaneously with the determination of the DU of the drip units until the operating time of 200 h. The results indicated that the risk of obstruction of the diluted effluent varied from moderate to severe in relation to the physical-chemical attributes; that the greatest susceptibility to clogging occurred in G2 dripper, operating with 1A1E and 3A1E dilutions, while G5 dripper was less susceptible to clogging in 2A1E dilution.

Keywords: industrial waste, reuse, performance, emitters.

3 INTRODUÇÃO

A produção leiteira no Brasil destaca-se como uma das principais atividades agropecuárias em razão de sua capacidade de geração de emprego e renda e conexão com outros setores agroindustriais (BRIÃO; TAVARES, 2012).

Contudo, os empreendimentos que processam o leite, podem gerar problemas do ponto de vista ambiental, principalmente devido ao grande consumo de água empregado tanto na produção de derivados do leite quanto na limpeza de instalações e equipamentos (LIMA et al., 2013; COSTA et al., 2018).

Segundo Vourch et al. (2008), cada litro de leite processado gera até dez litros de águas residuárias; além disto estima-se que as perdas possam atingir até 3% do volume de leite in natura recebido pelos laticínios.

A escassez hídrica é um dos problemas que estimula o reuso de água em todos os setores produtivos brasileiros, onde os laticínios ocupam posição de destaque pela elevada geração de águas residuárias com potencial para o aproveitamento agrícola (MATOS; ABRAHAO; LO MONACO, 2012).

Dentre os sistemas de irrigação existentes, a irrigação por gotejamento se destaca pela alta eficiência no uso da água e pelos menores riscos ambientais quando da aplicação de águas residuárias (BATISTA et al., 2008).

No entanto, as pequenas dimensões dos emissores associado à composição físico-química e microbiológica das águas residuárias representam risco de obstrução e perda de desempenho hidráulico nos sistemas de irrigação por gotejamento (CUNHA et al., 2006; VALE et al., 2013; SILVA et al., 2014; BATISTA et al., 2018; VALE et al., 2018).

O surgimento da bioincrustação resultante da interação entre agentes físicos, químicos e biológicos existentes nas águas residuárias consiste na principal causa do entupimento de emissores (CARARO et al., 2006; SILVA et al., 2013).

Um impacto negativo do entupimento de gotejadores consiste na aplicação desuniforme das águas residuárias pelos sistemas de irrigação (BATISTA; OLIVEIRA; MESQUITA, 2014, 2014b; OLIVER; HEWA; PEZZANITI, 2014; MESQUITA et al., 2015). Neste sentido, Mesquita et al. (2015) afirmaram que o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) é mais sensível à detecção da obstrução dos gotejadores em relação ao coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC).

No trabalho realizado por Cunha et al. (2006) com sistemas de irrigação por gotejamento aplicando água residuária da despolpa dos frutos do cafeeiro filtrada, os valores do CUD, nos tempos de operação de 0, 36, 72, 108, 144 h, foram de 93,56; 29,86; 6,37; 0,35; 0,00%, respectivamente.

Silva et al. (2014) notaram que o CUD das unidades gotejadoras, com emissor não autocompensante, passou de 96 para 48% após 160 h de aplicação de água residuária da castanha do caju, quando a pressão de serviço foi mantida em 70 kPa.

Mesquita et al. (2015) relataram que o CUD da unidade gotejadora, dotada de emissor não autocompensante, apresentou redução de 36% quando operada com percolado de aterro sanitário diluído em água de abastecimento público, durante 160 h.

As informações sobre o desempenho hidráulico de gotejadores que operam com efluentes de laticínios são incipientes tanto no Brasil como no mundo, o que estimula o desenvolvimento de pesquisas nesta área.

Diante o exposto, o presente trabalho objetivou identificar os agentes ocasionadores de obstrução de gotejadores nas diluições do efluente de laticínios (EL) em água de abastecimento público (AA), bem como analisar as alterações na uniformidade de distribuição de efluente (CUD) das unidades gotejadores.

4 MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado, no período de 20 de outubro de 2014 a 10 de abril de 2015, no Laboratório de Poluição e Degradação do Solo (LPDS), localizado no prédio do Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta (LASAP) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) em Mossoró, RN (5º12’12,38” S; 37º19’27,52” O).

A água residuária utilizada nos ensaios experimentais foi oriunda da lagoa aerada de uma empresa de laticínios situada em área urbana de Mossoró-RN. A água de abastecimento pública utilizada nas diluições do efluente de laticínios foi proveniente da rede da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).

Para a realização dos ensaios experimentais foi montada uma bancada experimental, no LPDS, composta por quatro unidades gotejadoras, destinadas a aplicação de diluições de água/efluente: a) Unidade gotejadora 1 (1A0E): operada apenas com água de abastecimento público; b) Unidade gotejadora 2 (1A1E): operada com uma parte de efluente diluída em uma parte de água de abastecimento público; c) Unidade gotejadora 3 (2A1E): operada com uma parte de efluente diluída em duas partes de água de abastecimento; e d) Unidade gotejadora 4 (3A1E): operada com uma parte de efluente diluída em três partes de água de abastecimento.

Estas proporções de água/efluente foram recomendadas com base no estudo realizado por Batista et al. (2014), que detectaram alterações na dinâmica de obstrução dos gotejadores, em função da adição de água de abastecimento público em sistemas que operaram com água residuária de suinocultura.

As unidades gotejadoras foram montadas sobre um suporte de madeira e ferro, mantendo as linhas laterais sempre em nível, enquanto abaixo deste foram fixadas telhas de fibrocimento com declividade de 8%, para condução do fluído até uma calha semicircular em PVC com diâmetro nominal de 125 mm e declividade de 2%, que por sua vez conduziu o fluído até um reservatório permitindo, assim, sua recirculação, como evidenciado na Figura 1.

Figura 1. Esquema de uma das quatro unidades gotejadoras, destacando os seus componentes.

Nota: 1 – Reservatório; 2 – Motobomba; 3 – Registro/ponto de coleta pré-filtro; 4 – Hidrometro 1; 5 – Filtro; 6 – Hidrometro; 7 – Registro/ponto de coleta pós-filtro; 8 – Calha; G1 a G5 – Gotejadores.

Cada unidade gotejadora possui dimensões de 1,4 m de largura por 2,5 m de comprimento, totalizando uma área útil de 3,5 m2, sendo composta por: um reservatório plástico de 0,062 m3; uma motobomba centrífuga de 0,5 cv; um filtro de tela com aberturas de 130 µm; dois manômetros analógicos; dois pontos para coleta de amostras do efluente; um hidrômetro de 1,5 m3 h-1; uma tubulação principal em PVC de 32 mm; uma tubulação de derivação em PVC de 50 mm; e cinco subunidades gotejadoras que representaram os tipos de gotejadores (Figura 1).

Na linha de derivação de cada unidade gotejadora foram inseridos 20 conectores com borracha de vedação, visando à instalação de 20 linhas laterais, em nível, com diâmetro nominal de 16 mm e comprimento de 2,5 m, para garantir variação na vazão dos gotejadores, em função, apenas, do processo de obstrução.

Nas subunidades gotejadoras foram ensaiados cinco tipos de gotejadores muito utilizados nas áreas irrigadas do Estado do Rio Grande do Norte. Na Tabela 1 estão apresentadas as características técnicas dos cinco tipos de gotejadores.

Tabela 1. Especificação técnica dos gotejadores (G) utilizados nos ensaios experimentais, informando o fabricante (F), dispositivo de autocompensação (DA), vazão nominal (Q), área de filtragem (A), comprimento do labirinto (L), coeficiente de variação de fabricação (CVf), faixa de pressão recomendada (P) e espaçamento entre emissores (EE)

| G | F | DA* | Q1* (L h-1) | A* (mm2) | L* (mm) | CVf* (%) | P* (kPa) | EE* (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Netafim Streamline | Não | 1,60 | 17,0 | 13 | ± 7 | 65 – 100 | 0,30 |
| G2 | Netafim Tiran | Não | 2,00 | 70,0 | 75 | ± 7 | 100 – 300 | 0,40 |
| G3 | Netafim PCJ CNJ | Sim | 2,00 | 2,0 | 35 | ± 7 | 50 – 400 | 0,20 |
| G4 | NaanDanJain TalDrip | Não | 1,70 | 6,0** | 44** | ± 5 | 50 – 300 | 0,20 |
| G5 | Netafim Super Typhoon | Não | 1,60 | 34,0 | 23 | ± 7 | 60 – 100 | 0,30 |

Nota: 1Vazão nominal dos gotejadores na pressão de serviço de 100 kPa; * informações obtidas nos catálogos dos fabricantes. CNJ - sistema anti-drenante; e ** informações medidas com auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm.

Para facilitar e padronizar a avaliação do desempenho hidráulico das unidades gotejadoras efetuou-se a marcação de cinco gotejadores por linha lateral, totalizando 20 e 100 gotejadores por subunidade e unidade gotejadora, respectivamente.

Durante todo o período experimental, a temperatura ambiente no LPDS foi controlada por sistema climatizador, para que a temperatura dos fluídos fosse mantida dentro da faixa de 23 ± 3ºC, recomendada pela NBR ISO 9261 (ABNT, 2006).

As quatro unidades gotejadoras funcionaram oito horas por dia, cinco dias por semana, até completar o tempo de funcionamento total de 200 h. Seguindo a metodologia proposta por Cunha et al. (2006), onde um tempo de operação de 144 h foi suficiente para proporcionar obstrução de gotejadores que operaram com água residuária e permitir avaliação do coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD).

Em cada subunidade gotejadora foram identificados 20 gotejadores, sendo 100 gotejadores por unidade gotejadora. As avaliações do CUD das unidades gotejadoras 1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E ocorreram nos tempos de operação de 0, 40, 80, 120, 160 e 200 h.

Os dados de vazão foram obtidos de 20 gotejadores identificados por subunidade gotejadora, seguindo a recomendação de Capra e Scicolone (1998), que recomendaram no mínimo 16 gotejadores para avaliação do CUD de sistemas de irrigação por gotejamento com problemas de entupimento.

A vazão de cada tipo de gotejador foi determinada com 20 repetições, coletando-se o volume aplicado durante três minutos, conforme adaptação da NBR ISO 9261 (ABNT, 2006). Com o uso de dois registros de gaveta, a pressão de serviço foi mantida em 100 ± 10 kPa e medida, diariamente, com manômetro graduado de 0 a 700 kPa, com classe de exatidão de ±1% de fundo de escala.

Na determinação do desempenho hidráulico das unidades gotejadoras utilizou-se como indicador o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), apresentado na equação 1.

(1)

Em que:

CUD - coeficiente de uniformidade de distribuição, %;

q25% - valor médio dos 25% menores valores de vazões dos gotejadores, L h-1; e

- vazão média dos gotejadores, L h-1.

Os valores de CUD obtidos nas unidades gotejadoras foram analisados empregando-se os critérios estabelecidos por Merriam e Keller (1978) que propuseram a seguinte classificação para os valores de CUD: maior que 90%, excelente; entre 80 e 90%, bom; 70 e 80%, razoável.

O monitoramento da qualidade das diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público foi realizado, a cada 40 h, simultaneamente com a determinação do CUD das unidades gotejadoras, totalizando seis amostragens até o encerramento dos ensaios experimentais, no tempo de operação de 200 h.

Determinaram-se as características físico-químicas e microbiológicas da água residuária de laticínios seguindo as recomendações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (RICE; BAIRD; CLESCERI, 2012). As amostras das diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público foram coletadas a montante do sistema de filtragem (MF), a jusante do sistema de filtragem (JF) e na saída dos gotejadores (SG).

No Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta (LASAP) do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas da UFERSA foram medidos os valores de potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica (CE), por meio de peagâmetro e condutivímetro, respectivamente. Determinaram-se, também, as concentrações dos sólidos suspensos (SS) e sólidos dissolvidos (SD) pelo método gravimétrico com a utilização de membranas de fibra de vidro (0,45 μm de diâmetro de poro)

Nos Laboratórios de Matéria Orgânica e Resíduos e de Espectrofotometria Atômica, ambos do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa (UFV), foram determinadas as concentrações de cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), ferro total (Fe) e manganês total (Mn) por espectrofotometria de absorção atômica.

Os níveis populacionais dos coliformes totais foram obtidos no Laboratório de Saneamento Ambiental da UFERSA, utilizado o teste comercial, auto-análise Colilert.

A avaliação do risco de entupimento de gotejadores, baseado nas características físico-químicas e microbiológica das diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público, seguiu a orientação quantitativa proposta por Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) e por Capra e Scicolone (1998).

Para a avaliação do coeficiente de uniformidade de distribuição do efluente (CUD) das unidades gotejadoras aplicando diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público durante 200 h, montou-se um experimento com dois fatores, sendo o primeiro fator, os cinco tipos de gotejadores (G1, G2, G3, G4 e G5), casualizados nas subunidades gotejadoras; e o segundo fator, as quatro diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público (1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E), casualizados nas unidades gotejadoras.

Os modelos de regressão escolhidos com base na significância dos coeficientes de regressão, aplicando-se o teste t num nível de até 10%, no coeficiente de determinação (≥ 60%) e no processo em estudo.

O programa computacional Sistema para Análises Estatísticas Versão 9.1 foi utilizado na realização de todas as análises estatísticas dos dados.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estão apresentados na Figura 2, os valores médios do coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), ao longo do período de operação das unidades gotejadoras aplicando diluições de efluentes de laticínios em água de abastecimento público.

Notou-se, após 200 h de aplicação das diluições de efluentes de laticínios em água de abastecimento, que houve decréscimo dos valores de CUD em todas as unidades gotejadoras, independente do tipo de emissor e da diluição estudada.

Este fato é atribuído ao entupimento dos gotejadores ocasionado pela atuação de agentes físico-químicos e biológicos presentes no efluente de laticínios, corroborando, assim, com os estudos desenvolvidos por Batista et al. (2013a, 2013b) com efluente da suinocultura, Marques Vale et al. (2013) com água residuária doméstica tratada, Silva et al. (2014) com efluente da castanha de caju tratado e Mesquita et al. (2015) com percolado de aterro sanitário diluído em água de abastecimento público.

Figura 2. Valores médios de CUD das unidades gotejadoras dotadas dos emissores G1 (A), G2 (B), G3 (C), G4 (D) e G5 (E) aplicando diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público, ao longo do tempo de operação.

A

B

C

D

E

Na Figura 2A, referente ao gotejador G1, observou-se que nos tempos de operação inicial (0 h) e final (200h), os valores médios do CUD foram de 97,79 e 96,75% na diluição 1A0E, de 96,55 e 86,70% na diluição 1A1E, de 97,51 e 93,82% na diluição 2A1E e de 97,87 e 92,37% na diluição 3A1E. Constatou-se, na Figura 2B, para o gotejador G2, que os valores médios do CUD foram de 95,82 e 93,34%, de 98,33 e 70,02%, de 97,68 e 82,11% e de 97,09 e 81,50% nas unidades gotejadoras 1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E, respectivamente.

Para o gotejador G3 (Figura 2C), os valores médios do CUD foram iguais a 97,46 e 94,60% na diluição 1A0E; 97,31 e 87,65% na diluição 1A1E, 97,11 e 84,04% na diluição 2A1E; e 98,69 e 92,16% na diluição 3A1E. Notou-se, na Figura 2D, que os valores médios do CUD do gotejador G4 foram iguais a 95,86 e 94,75%; 97,10 e 87,72%; 97,43 e 93,58%; e 95,92 e 94,37% para as diluições 1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E, respectivamente, quando os tempos de operação inicial (0 h) e final (200h) foram comparados. O gotejador G5 apresentou valores médios do CUD iguais a 95,26 e 92,69%; 97,67 e 82,99%; 97,84 e 95,49%; e 98,43 e 96,48%, quando operou nas diluições 1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E, respectivamente (Figura 2E).

A Tabela 2 destacou a avaliação dos valores médios de CUD dos cinco tipos de gotejadores, empregando-se o critério estabelecido por Merriam e Keller (1978). De acordo com esse critério, os valores de CUD no tempo de operação inicial (0 h), foram classificados como excelentes (CUD > 90%). Enquanto, no tempo de operação final (200 h), os valores médios de CUD foram assim classificados: a) na unidade gotejadora 1A0E, os valores de CUD permaneceram com a classificação excelente (CUD > 90%); b) na unidade gotejadora 1A1E, os valores de CUD decresceram sendo reclassificados como bom (80% < CUD < 90%) para os gotejadores G1, G3, G4 e G5 e regular (70% < CUD < 80%) no caso do gotejador G2; c) na unidade gotejadora 2A1E, os valores de CUD dos gotejadores G1, G4 e G5 permaneceram com a classificação excelente, enquanto o CUD dos gotejadores G2 e G3 reduziu recebendo a classificação bom (70% < CUD < 80%); e d) na unidade gotejadora 3A1E, a classificação do CUD para os gotejadores G1, G3, G4 e G5 foi mantida em excelente (CUD > 90%), porém o CUD dos gotejadores G2 diminui, resultando na reclassificação como bom; notou-se que as maiores reduções de CUD não ocorreram ao final das 200 h, para todos os tipos de gotejadores, em G2 a maior redução de CUD ocorreu no tempo de 80 h, enquanto em G4 e G5 esse fato ocorreu no tempo de 160 h.

Tabela 2. Avaliação dos valores do coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), segundo Merriam e Keller (1978)

| 1A0E |
| --- |
| Tempo (h) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 0 | 97,79 | 95,82 | 97,46 | 95,86 | 95,26 |
| 40 | 97,37 | 97,85 | 95,72 | 96,44 | 96,39 |
| 80 | 95,71 | 98,74 | 98,14 | 96,61 | 96,75 |
| 120 | 96,86 | 96,65 | 96,25 | 98,97 | 97,08 |
| 160 | 95,16 | 95,84 | 96,88 | 92,47 | 96,21 |
| 200 | 96,75 | 93,34 | 94,60 | 94,75 | 92,69 |
| 1A1E |
| Tempo (h) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 0 | 96,55 | 98,33 | 97,31 | 97,10 | 97,67 |
| 40 | 97,92 | 87,21 | 96,26 | 95,01 | 97,45 |
| 80 | 91,86 | 84,31 | 92,80 | 97,49 | 95,85 |
| 120 | 88,96 | 83,00 | 94,46 | 91,82 | 95,24 |
| 160 | 84,93 | 82,56 | 90,39 | 87,27 | 96,68 |
| 200 | 86,70 | 70,02 | 87,65 | 87,72 | 82,99 |
| 2A1E |
| Tempo (h) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 0 | 97,51 | 97,68 | 97,11 | 97,43 | 97,84 |
| 40 | 94,27 | 90,20 | 98,36 | 95,89 | 96,12 |
| 80 | 97,12 | 89,09 | 97,03 | 94,88 | 93,91 |
| 120 | 91,89 | 89,00 | 86,85 | 97,75 | 95,26 |
| 160 | 94,18 | 85,24 | 83,86 | 80,68 | 93,54 |
| 200 | 93,82 | 82,11 | 84,04 | 93,58 | 95,49 |
| 3A1E |
| Tempo (h) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| 0 | 97,87 | 97,09 | 98,69 | 95,92 | 98,43 |
| 40 | 97,56 | 93,63 | 97,58 | 91,96 | 96,82 |
| 80 | 93,01 | 71,51 | 96,00 | 94,88 | 95,77 |
| 120 | 95,35 | 82,52 | 95,03 | 91,88 | 94,31 |
| 160 | 90,72 | 82,99 | 91,35 | 85,63 | 87,14 |
| 200 | 92,37 | 81,50 | 92,16 | 94,37 | 96,48 |

| Nota: Excelente |  | Bom |  | Regular |  | G – Tipos de gotejadores. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Os resultados da Tabela 2, ainda evidenciaram que a unidade gotejadora 2A1E apresentou os melhores resultados em relação as unidades gotejadoras 1A1E e 3A1E, com destaque para os gotejadores G1 e G5, apresentando as menores variações de CUD.

Batista et al. (2010) avaliaram a influência da aplicação de esgoto doméstico tratado utilizando sistema de gotejamento durante 120 h, obtendo-se reduções nos valores do CUD da ordem de 11%. As reduções observadas foram relacionadas, segundo os autores, ao processo de entupimento parcial ou total dos gotejadores, tendo como causa principal a formação de um biofilme, resultante da interação entre colônias de bactérias e algas.

Na Tabela 3 são apresentadas as equações de regressão do coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) relacionando os tipos de gotejadores (G1, G2, G3, G4 e G5) e as diluições de efluente de laticínios em água de abastecimento público (1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E) em função do tempo de operação (T) e respectivos coeficientes de determinação (R2).

Observando a relação entre os dados de CUD e T da unidade gotejadora 1A0E, notou-se que o modelo de regressão que melhor se ajustou foi o quadrático, para os gotejadores G2 e G5, apresentando valores de R2 de 0,92 e 0,91, respectivamente. Enquanto para os demais, a média foi o que melhor se ajustou a relação entre os dados de CUD e T.

Houve relação linear entre os dados de CUD e T para os gotejadores G1, G2, G3 e G4 da unidade gotejadora 1A1E, apresentando R2 de 0,85, 0,85, 0,88 e 0,80, respectivamente. Nesta unidade gotejadora, somente o gotejador G5 teve a média com a melhor representação da relação entre os dados de CUD e T.

Na unidade gotejadora 2A1E, o modelo de regressão que melhor se ajustou à relação entre os dados de CUD e T, foi o quadrático, para o gotejador G5, com o valor de R2 igual a 0,79. Enquanto para os gotejadores G1 e G4 a média foi o melhor ajuste aos dados de CUD em função de T.

Tabela 3. Equações de regressão ajustadas à variável CUD em função dos tempos de operação (T) das unidades gotejadoras 1A0E, 1A1E, 2A1E e 3A1E dotadas de cinco tipos de gotejadores (G)

| Diluição | Tipo de Gotejador | Equação | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A0E, | G1 |  | - |
|  | G2 |  | 0,92 |
|  | G3 |  | - |
|  | G4 |  | - |
|  | G5 |  | 0,91 |
| 1A1E | G1 |  | 0,85 |
|  | G2 |  | 0,85 |
|  | G3 |  | 0,88 |
|  | G4 |  | 0,80 |
|  | G5 |  | - |
| 2A1E | G1 |  | - |
|  | G2 |  | 0,89 |
|  | G3 |  | 0,83 |
|  | G4 |  | - |
|  | G5 |  | 0,79 |
| 3A1E | G1 |  | 0,70 |
|  | G2 |  | 0,61 |
|  | G3 |  | 0,92 |
|  | G4 |  | - |
|  | G5 |  | - |

Nota: **, * e 0 Significativo a 1, 5 e 10% de probabilidade pelo teste “t”.

Para os gotejadores G1 e G3 da unidade gotejadora 3A1E, ao analisar os dados de CUD em função de T, notou-se que o modelo de regressão que melhor se ajustou foi o linear, apresentando valores de R2 de 0,70 e 0,92, respectivamente; em relação ao gotejador G2, o modelo quadrático foi o de melhor ajuste. Nos demais gotejadores, a média foi o que melhor se ajustou a relação entre os dados de CUD e T.

Na Tabela 4 são apresentados os resultados da análise físico-químico e microbiológica das amostras de diluições do efluente de laticínios em água de abastecimento público, com respectiva classificação do risco de entupimento.

O pH de todas as diluições foram superiores ao limite de 7,5 estabelecido por Bucks, Nakayama e Gilbert (1979), representando risco severo de entupimento dos gotejadores, devido a condição altamente favorável a formação de precipitados.

Tabela 4. Atributos físico-químicos e microbiológico das amostras de diluições do efluente, com respectivas classificações para o risco de entupimento segundo Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) e Capra e Scicolone(1998)

| Classificações do risco de entupimento de gotejadores segundo Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) |
| --- |
| Diluições do efluente | Pontos de coleta da amostra | Atributos |
|  |  | pH | SS | SD | Fe | Mn | CT |
|  |  | - | mg L-1 | NMP 100 mL-1 |
| 1A0E | MF | 8,29 | 16 | 524 | 0,14 | 0,03 | NR |
|  | JF | 8,38 | 18 | 537 | 0,11 | 0,03 | 3,13* |
|  | SG | 8,29 | 12 | 547 | 0,10 | 0,03 | NR |
| 1A1E | MF | 7,90 | 1027 | 1485 | 1,44 | 0,05 | NR |
|  | JF | 7,85 | 964 | 1549 | 1,47 | 0,05 | 1,87x106* |
|  | SG | 7,89 | 921 | 1555 | 1,33 | 0,05 | NR |
| 2A1E | MF | 7,66 | 497 | 856 | 0,21 | 0,07 | NR |
|  | JF | 7,67 | 393 | 929 | 0,20 | 0,07 | 3,77x105* |
|  | SG | 7,71 | 347 | 955 | 0,20 | 0,07 | NR |
| 3A1E | MF | 7,75 | 280 | 781 | 0,16 | 0,07 | NR |
|  | JF | 7,79 | 267 | 802 | 0,16 | 0,06 | 3,88x104* |
|  | SG | 7,79 | 267 | 786 | 0,16 | 0,06 | NR |
| Classificações do risco de entupimento de gotejadores Capra e Scicolone(1998) |
| Diluições do efluente | Pontos de coleta da amostra | Atributos |
|  |  | CE | Ca2+ | Mg2+ | Fe | Mn | SS |
|  |  | dS m-1 | mmolc L-1 | mg L-1 |
| 1A0E | MF | 0,72 | 1,43 | 1,13 | 0,14 | 0,03 | 16 |
|  | JF | 0,71 | 1,35 | 1,13 | 0,11 | 0,03 | 18 |
|  | SG | 0,70 | 1,27 | 1,28 | 0,10 | 0,03 | 12 |
| 1A1E | MF | 1,86 | 2,85 | 2,62 | 1,44 | 0,05 | 1027 |
|  | JF | 1,88 | 3,38 | 1,70 | 1,47 | 0,05 | 964 |
|  | SG | 1,87 | 2,88 | 2,23 | 1,33 | 0,05 | 921 |
| 2A1E | MF | 1,24 | 0,87 | 1,20 | 0,21 | 0,07 | 497 |
|  | JF | 1,24 | 0,87 | 1,08 | 0,20 | 0,07 | 393 |
|  | SG | 1,26 | 0,85 | 1,23 | 0,20 | 0,07 | 347 |
| 3A1E | MF | 1,11 | 0,75 | 1,07 | 0,16 | 0,07 | 280 |
|  | JF | 1,12 | 0,83 | 1,00 | 0,16 | 0,06 | 267 |
|  | SG | 1,13 | 0,85 | 1,27 | 0,16 | 0,06 | 267 |

| Nota: Menor |  | Moderado |  | Severo |  | MF - Montante do filtro; JF - Jusante do filtro; SG - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saída do gotejador; e NMP – Número mais provável. * Média geométrica.

O teor dos sólidos suspensos foi superior aos valores limites estabelecidos pelos autores Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) e Capra e Scicolone (1998), acima de 100 mg L-1 e maior que 400 mg L-1, respectivamente, em todas as diluições estudadas, classificando o risco de obstrução de gotejadores como severo, exceto à diluição 1A0E.

A concentração de sólidos dissolvidos, em todas as diluições, encontra-se dentro da faixa de 500 a 2000 mg L-1 estabelecida por Bucks, Nakayama e Gilbert (1979), onde o risco de obstrução de gotejadores foi classificado como moderado.

Segundo Capra e Scicolone (1998), o teor de cálcio em todas as diluições foi inferior ao limite de 12,5 mmolc L-1, que classifica o risco de obstrução de gotejadores como menor. Enquanto, o teor de magnésio encontra-se na faixa limite de 2,0 a 7,30 mmolc L-1 apenas na diluição 1E1E, classificando o risco de entupimento de gotejadores como moderado, nas demais diluições os valores foram inferiores ao limite de 2,0 mmolc L-1, que classifica o risco de entupimento como menor (CAPRA; SCICOLONE, 1998).

Utilizando o critério de Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) verificou-se que a concentração de ferro total nas diluições 1A0E e 3A1E foram inferiores ao limite de 0,20 mg L-1 representando risco menor de obstrução de gotejadores, enquanto nas diluições 1A1E e 2A1E, a concentração de ferro total enquadram-se na faixa de 0,20 a 1,50 mg L-1, que classifica o risco de obstrução como moderado.

Ao empregar o critério de Capra e Scicolone (1998), notou-se para a concentração de ferro total que a diluição 1A1E passou a representar risco severo de obstrução (> 1,20 mg L-1), já nas demais diluições o risco de entupimento foi classificado como menor (< 0,50 mg L-1).

O manganês representa menor risco de obstrução de gotejadores, pois o seu valor médio foi menor que 0,10 e 0,70 mg L-1 em todas as diluições, conforme os critérios estabelecidos por Bucks, Nakayama e Gilbert (1979) e Capra e Scicolone (1998), respectivamente.

Nas diluições 1A1E, 2A1E e 3A1E, o nível populacional de coliformes totais encontra-se dentro da faixa de 1x104 a 5 x104 bactérias por mL, estabelecida por Bucks, Nakayama e Gilbert (1979), classificando o risco de obstrução de gotejadores como moderado. No entanto, apenas a diluições 1A1E representou menor risco de obstrução (<1x104 bactérias por mL).

6 CONCLUSÕES

Os atributos pH, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, pH e ferro total foram os agentes ocasionadores de obstrução de gotejadores que mais interferiram na uniformidade de distribuição de efluentes das unidades gotejadoras.

A maior suscetibilidade ao entupimento ocorreu no gotejador G2, operando nas diluições 1A1E e 3A1E. Por outro lado, o gotejador G5 se mostrou menos suscetível ao entupimento operando na diluição 2A1E.

A diluição da água residuária de laticínios em água de abastecimento é uma técnica de baixo custo, fácil execução e que não utiliza produtos químicos ou biológicos para a minimização do entupimento de gotejadores.

7 AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) através do PROJETO BRAMAR e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 9261: equipamentos de irrigação agrícola: emissores e tubos emissores: especificações e métodos de ensaio. São Paulo, 2006. 17 p.

BATISTA, R. O.; SOARES, A. A.; SOUZA, J. A. R.; BATISTA, R. O. Modelos empíricos da irrigação localizada com esgoto sanitário tratado. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 16, n. 3, p. 369-377, 2008.

BATISTA, R. O.; SOUZA, J. A. R.; FERREIRA, D. C. Influência da aplicação de esgoto doméstico tratado no desempenho de um sistema de irrigação. Revista Ceres, Viçosa, v. 57, n. 1, p. 18-22, 2010.

BATISTA, R. O.; OLIVEIRA, R. A.; SANTOS, D. B.; MESQUITA, F. O.; SILVA, K. B. Suscetibilidade ao entupimento de gotejadores operando com água residuária de suinocultura. Water Resources and Irrigation Management, Cruz das Almas, v. 2, n. 1, p. 19-25, 2013a.

BATISTA, R.O.; OLIVEIRA, R. A.; SANTOS, D.B.; OLIVEIRA, A. F. M.; AZEVEDO, C. A. V.; MEDEIROS, S. S. Obstrução e uniformidade de aplicação em sistemas de irrigação por gotejamento aplicando-se efluente da suinocultura. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 17, n. 1, p. 698-705, 2013b.

BATISTA, R. O.; OLIVEIRA, A. F. M.; MESQUITA, F. O. Desempenho hidráulico de sistemas de irrigação por gotejamento operando com água residuária da suinocultura. Magistra, Cruz das Almas, v. 26, n. 1, p. 75-88, 2014.

BATISTA, R. O.; SILVA JÚNIOR, M. J.; SANTOS, D. B.; CUNHA, F. F.; MESQUITA, F. O.; FREIRE, F. G. C. Gotejadores aplicando proporções de tempo de irrigação com efluente da suinocultura e água de abastecimento. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 30, n. 6, p. 1746-1756, 2014.

BATISTA, R. O.; SILVA, K. B.; SILVA JÚNIOR, M. J.; SANTOS, D. B.; CUNHA, R. R. Performance of drip emitters for different pressures and application of cashew nuts wastewater. Dyna, Medellín, v. 85, n. 204, p. 38-43, 2018.

BRIÃO, V. B.; TAVARES, C. R. G. Ultrafiltração de efluente da indústria de laticínios para recuperação de nutrientes: efeito da pressão e da velocidade tangencial. Brazilian Journal Food Technology, Campina, v. 15, n. 4, p. 352-362, 2012.

BUCKS, D. A.; NAKAYAMA, F. S.; GILBERT, R. G. Trickle irrigation water quality and preventive maintenance. Agricultural Water Management, Amsterdam, v. 2, n. 2, p. 149-162, 1979.

CAPRA, A.; SCICOLONE, B. Water quality and distribution uniformity in drip/trickle irrigation systems. Journal of Agricultural Engineering Research, London, v. 70, n. 4, p. 355-365, 1998.

CARARO, D. C.; BOTREL, T. A.; HILLS, D. J.; LEVERENZ, H. L. Analysis of clogging in drip emitters during wastewater irrigation. Applied Engineering in Agriculture, St. Joseph, v. 22, n. 2, p. 251-257, 2006.

COSTA, A. G.; ALVES, S. M. C.; BATISTA, R. O.; MENDES, H. C.; SOUZA, D. I. M. Chemical Characteristics of Irrigated Ultisol with Dairy Effluent Dilutions. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 25, n. 3, e20170551, 2018.

CUNHA, F. F.; MATOS, A. T.; BATISTA, R. O.; LO MONACO, P. A. Uniformidade de distribuição em sistemas de irrigação por gotejamento utilizando água residuária da despolpa dos frutos do cafeeiro. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 28, n. 1, p. 143-147, 2006.

LIMA, V. I. A.; ALVES, S. M. C.; OLIVEIRA, J. F.; BATISTA, R. O.; PINHEIRO, J. G.; DI SOUZA, L. Desempenho do sistema de tratamento de água residuária de laticínios e os efeitos de sua disposição em Argissolo. Water Resources and Irrigation Management, Cruz das Almas, v. 2, n. 2, p. 93-101, 2013.

MATOS, A. T.; ABRAHAO, S. S.; LO MONACO, P. A. V. Eficiência de sistemas alagados construídos na remoção de poluentes de águas residuárias de indústria de laticínios. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 32, n. 6, p. 1144-1155, 2012.

MERRIAM, J. L.; KELLER, J. Farm irrigation system evaluation: a guide for management. Logan: Utah State University, 1978. 271 p.

MESQUITA, F. O.; SILVA, K. B.; DI SOUZA, L.; DANTAS, T. B.; BATISTA, R. O. Uniformidade de aplicação de percolado de aterro sanitário diluído em unidades de irrigação por gotejamento. Agropecuária Científica no Semiárido, Patos, v. 11, n. 1, p. 145-156, 2015.

OLIVER, M. M. H.; HEWA, G. A.; PEZZANITI, D. Bio-fouling of subsurface type drip emitters applying reclaimed waterunder medium soil thermal variation. Agricultural Water Management, Amsterdam, v. 133, n.1, p. 12-23, 2014.

RICE, E. W.; BAIRD, R. B.; CLESCERI, A. D. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22. ed. Washington: APHA; AWWA; WPCR, 2012. 1496 p.

SILVA, K. B.; SILVA JÚNIOR, M. J.; BATISTA, R. O.; SANTOS, D. B.; BARBOSA FILHO, S. Desempenho de gotejadores operando com efluente da castanha de caju sob distintas pressões de serviço. Revista Ceres, Viçosa, v. 60, n. 3, p. 339-346, 2013.

SILVA, K. B.; SILVA JÚNIOR, M. J.; BATISTA, R. O.; SANTOS, D. B.; BATISTA, R. O.; LEMOS FILHO, L. C. A. Irrigação por gotejamento com água residuária tratada da indústria da castanha de caju sob pressões de serviço. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 35, n. 2, p. 695-706, 2014.

VALE, H. S. M.; ARRUDA, L. E. V.; COSTA, D. O.; COSTA, F. G. B.; BATISTA, R. O. Potencial de entupimento de um sistema de irrigação por gotejamento operando com esgoto doméstico tratado. Water Resources and Irrigation Management, Cruz das Almas, v. 2, n. 1, p. 63-70, 2013.

VALE, H. S. M.; BATISTA, R. O.; COSTA, D. O.; LEMOS FILHO, L. C. A.; SANTOS, D. B.; SILVA, P. C. M. Detecção do entupimento em gotejadores aplicando percolado de aterro sanitário diluído. RAMA - Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, Maringá, v. 11, n. 3, p. 975-993, 2018.

VOURCH, M.; BALANNEC, B.; CHAUFER, B.; DORANGE, G. Treatment of dairy industry wastewater by reverse osmosis for water reuse. Desalination, Amsterdam, v. 219, n. 1/3, p. 190-202, 2008.